ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ЖИЛОМ ДОМЕ.

По существующей ранее практике строительства, электропроводка в сельском доме выполнялась двухжильным алюминиевым проводом с одним слоем изоляции. Встречаются факты прокладки провода по сгораемому основанию без применения защитного слоя несгораемого материала.

Распределение нагрузки не требовалось. Защита от токов короткого замыкания осуществлялась двумя предохранителями пробочного типа. Такая проводка может выдержать максимальное суммарное потребление  не более чем 3 кВт. В современных условиях, когда необходимо пользоваться большим количеством электробытовых приборов, этого явно недостаточно. Современный электроутюг потребляет до 2 кВт, а стиральная машина до 3 кВт. Алюминиевый провод при такой нагрузке нагревается и со временем становится хрупким, а его изоляция со временем высыхает и трескается. Выполняя ремонт в домах, жильцы часто не задумываясь клеят обои поверх электропроводки. В некоторых случаях при покраске потолков и стен одновременно окрашивают электропроводку. В результате воздействия времени и проведенных ремонтов в эксплуатации мы имеем  электропроводку, изоляция которой утратила свои свойства. Стоит ли говорить, к чему может привести малейшая неисправность такой электропроводки?

Специалисты рекомендуют полную замену электропроводки, если Вашему дому исполнилось 20 и более лет. При этом электропроводку в деревянном доме дешевле выполнять в кабельном канале трёхжильным медным проводом с двойной изоляцией, сечением 2,5 мм2, для розеток и 1.5 мм2 для линий осввещения. Такая проводка способна выдержать суммарную нагрузку (розеточная группа) уже почти в 4 кВт на каждую линию. Есть смысл поменять и схему электропитания  жилого дома. На каждое помещение желательно смонтировать отдельную линию, запитанную непосредственно от распределительного щита, через отдельный автоматический выключатель или устройство защитного отключения (далее УЗО). Подключение стиральной машины  и электроводонагревателя  должно выполняться отдельной линией трехжильным проводом сечением 1.5 мм2 для меди и 2,5 мм2  для алюминия  через УЗО.

Розетки в помещениях жилого дома устанавливаются на расстоянии 20-40 см от пола, а выключатели на  расстоянии 0,8-1,0 м от пола, с противоположной стороны, от  навески полотна двери.

Категорически не допускается соединение алюминиевого и медного провода напрямую. Такое соединение можно выполнить только через стальную шайбу, проложив её между двумя проводами и стянув всё соединение болтом с гайкой, или через специальную электромонтажную колодку. В противном случае скорый ремонт, а то и пожар Вам обеспечены.

Для качественного ремонта - лучше доверить работы профессионалам!

При проведении электромонтажных работ важно помнить, что  экономить на качестве применяемых материалов не стоит.

Будьте бдительны. Следите за состоянием электропроводки!

Государственный инспектор по энергетическому надзору Тимохин В.Ю.