Подводим итоги.

В апреле месяце текущего года инспекцией Энергонадзора в составе мобильных групп проводился месячник безопасности труда в организациях агропромышленного комплекса Зельвенского района в период проведения весенних полевых работ. В ходе проведения мероприятий  инспекцией Энергонадзора были выявлены серьезные нарушения  в организации эксплуатации и техническом состоянии электроустановок потребителей.

Так, в филиале «Мижеречи» ООО «Биоком» и КСУП «Каролино»  отсутствуют лица, ответственные за электрохозяйство из числа ИТР. У электротехнического персонала и сварщиков данных предприятий истекли сроки проверки знаний по электробезопасности.

У всех предприятий агропромышленного комплекса отсутствуют графики планово-предупредительных ремонтов оборудования.

Истекли сроки профилактических измерений и испытаний электроустановок, в том числе и проверка целостности устройств выравнивания электрических потенциалов (УВЭП) в КСУП «Каролино» и КСУП «Бородичи».

Не в полном объеме заведена оперативно-техническая документация в КСУП «Каролино», КСУП «Бородичи» и СХФ «Доброселецкий».

Не оснащены устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода электросварочные установки в СХФ «Доброселецкий» и КСУП «Каролино». Требуют замены питающие кабели электросварочных установок в мехмастерских д.Бородичи» КСУП «Бородичи» и мехмастерских в д.Теглевичи СХФ «Доброселецкий». Неисправны запирающие устройства на вводных распределительных устройствах мехмастерских в д.Ялуцевичи, филиала «Князево» и зерносклада в д.Теглевичи, СХФ «Доброселецкий. Кроме этого выявлены такие нарушения технического состояния электроустановок, как отсутствие защитных стекол на светильниках, отсутствие предупреждающих знаков на рубильниках и распределительных устройствах, отсутствие крышек на ответвительных коробках.

Выявленные нарушения могут способствовать возникновению пожаров, гибели животных и несчастных случаев с людьми. Прошу руководителей предприятий обратить особое внимание и принять незамедлительные меры по устранению выявленных нарушений.

Ведь даже самые высокие показатели производственной деятельности нельзя считать достижением, если трудовой коллектив потерял на рабочем месте хотя бы одного работника.

Начальник районной энергоинспекции                            В.Ю.Тимохин